PROJETO BASICO/EXECUTIVO

- – OBJETO

- Serviços Limpeza e desinfecção dos  Reservatórios Elevados (caixas Dágua)  e subterrâneos ( Cisternas) e Limpeza e Desobstrução dos  Poços Profundos do Complexo Hospitalar – Instituto Dr. José  Frota – IJF, pelo período de 12 (doze) meses.

- – ESCOPO DOS SERVIÇOS

INICIO DOS  SERVIÇOS

- Os Serviços somente poderão ser iniciados após a emissão da ordem de serviço.

- Fica reservado ao Instituto Dr. José Frota o Direito da Fiscalização dos serviços em objeto.

- A Contratada deverá visitar o local do serviço a fim de vistoriar os  reservatórios (Caixa d´àgua e cisternas) e poços a serem tratados para avaliar os  procedimentos a serem adotados.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS  RESERVATÓRIOS (SEMESTRALMENTE)

- A Contratada deverá obedecer aos  procedimentos de limpeza, que ocorrerão semestralmente em todos os  reservatórios:

1 – Fechar os  Registros de Gaveta relativos a recalque/alimentação pela CAGECE,  poços ou cisterna, e começar o esvaziamento dos reservatórios através de bombas submersíveis de 1 ½ CV monofásicas e/ou trifásica;

2 – Jatear com água sob pressão as paredes dos  reservatórios, objetivando a desagregação do lodo;

3 – Escovar as paredes e lajes (bases e Tampas), utilizando esponjas e /ou escovas de nylon, com vista à remoção total do lodo;

4 – Aplicar hipoclorito de sódio nas paredes e lajes (bases e tampas) dos reservatórios na  proporção de 15litros NaClO para cada 50.000 l d´água de capacidade do reservatório, visando a sua desinfecção;

5 – Remover o excesso do hipoclorito, através do jateamento de água;

6 – Esgotar a água concentrada nas bases dos  reservatórios juntamente com os  resíduos;

7 – Limpar e desinfetar as tubulações de alimentação d´água.

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS  POÇOS PROFUNDOS (SEMESTRALMENTE)

- A Contratada deverá obedecer aos  seguintes procedimentos operacionais, que ocorrerão semestralmente em todos os poços:

- Remoção da Boba e tubulações:

- Instalação do compressor:

- Limpeza e desobstrução através de jateamento de ar e consequentemente esgotamento  por um período mínimo de 03 (três) dias:

- Aplicação do produto químico, hexametafosfato de sódio, com objetivo de removeras partículas finas fixadas nas ranhuras da tubulação de revestimento do poço:

- Esgotamento d´água para a remoção do hexametafosfato de sódio:

- Reavaliação das características técnicas do poço: profundidade, nível estático, nível dinâmico e vazão:

- Avaliação, recuperação e instalação das bombas:

- Reinstalação das tubulações e da Bomba:

ANALISE BACTERIOLÓGICA, PH E CLORO RESIDUAL DA ÁGUA E ANALISE FISICO – QUIMICA (TRIMESTRALMENTE)

- Coleta dágua conforme recomendação do laboratório, que deverá ser credenciado pelo o Ministério da Saúde:

- Obtenção e entrega ao IJF do laudo de analise elaborada pelo o Laboratório, com análise, conclusões e recomendações pela Contratada.

- – ATIVIDADES RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- Antes do Inicio dos  serviços a Contratada deverá comunicar por  escrito a Unidade de Manutenção do IJF a relação dos técnicos que  participarão dos  trabalhos bem como a apresentação dos mesmos;

- A Contratada deverá se responsabilizar por  todas as despesas dos materiais e mão de obra dos serviços  supracitados, bem como ferramentas, equipamentos, utensílios e demais produtos pertinentes ao cumprimento das obrigações assumidas:

- Será de Responsabilidade da contratada os encargos sociais, seguros de acidentes de trabalho, multas impostas pelos  poderes públicos por infrações legais vigentes e tudo mais que  implique em despesas decorrentes da execução dos  serviços contratados, ficando também responsável por  quaisquer danos ou prejuízos por ventura causados a terceiros e ao meio ambiente;

- A Contratada será responsável pelos produtos utilizados, pela integridade física dos operários e pelas aplicações  efetuadas, obrigando-se a reparar e/ou refazer ás suas custas, os danos ou prejuízos em decorrência da imperícia técnica, técnica, negligencia  ou desvio de materiais e equipamento  de propriedade do IJF;

- Nenhum produto químico poderá  ser aplicado sem a prévia autorização da Contratante:

- Será de total responsabilidade da Contratada a normalidade do sistema de abastecimento  dágua do Complexo IFJ imediatamente após o termino dos serviços objeto deste Termo de Referencia;

- Os funcionários deverão está sempre   totalmente equipados com os  seus respectivos EPI´S;

- Contratada deverá acondicionar o entulho resultante dos trabalhos e retirado-o imediatamente após a conclusão dos serviços para o destino final;

4. 0 – HORARIO DOS TRABALHOS

-  Os serviços  deverão ser realizados a cada 06 (seis) meses, sempre durante o final de semana, mediante agendamento prévio de 30 (Trinta( dias). A Contratada deverá comunicar por  escrito a Contratante, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, a  data e o horário para inicio dos  trabalhos, e estes deverão ser acompanhados pela Unidade de Manutenção;

- Sempre que se fizer necessário a Unidade de Manutenção do IJF solicitará a Contratada para realizar os serviços, devendo a mesma, atender de imediato.

5.0 – ENTREGA DO SERVIÇO

- O s serviços  serão entregues  à Unidade de Manutenção que  a fiscalizará e aprovará os mesmos, quando da sua ocorrência.

- Serão realizadas as vistorias nos  Reservatórios e nos Poços, sendo as mesmas aprovadas pela fiscalização, e  posteriormente encaminhadas ao setor competente para  a liberação do pagamento.

- A Contratada deverá anexar o laudo técnico à nota fiscal dos serviços, para efeito de pagamento.

6.0 – LAUDO TÉCNICO

A Contratada deverá elaborar trimestralmente o laudo técnico informando:

- As condições físicas e estruturais de cada reservatório;

- As qualidade d´água, com resultado das Analises Bacteriológicas, pH e cloro residual, emitido por laboratório Credenciado pelo o Ministério da Saúde, com validade mínima de 04 (quatro) meses;

- O registro no Órgão Responsável da Contratada, e as licenças dos  produtos utilizados;

- Os pontos falhos que  possam estar facilitando a sujeira dos  reservatórios e poços.

7.0 -  RESERVATÓRIOS A SEREM TRBALHADOS

7.1 – Serviço de limpeza e Desinfecção dos Reservatórios do Complexo Hospital nos locais abaixo relacionados:

| LOCAL | QUANTIDADE | CAPACIDADE TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Bloco Hospitalar |  |  |
| Caixa D´Água | 02 | 89.060,00 l |
| Cisternas | 01 | 96.700,00 l |
| Bloco Administrativo |  |  |
| Caixa D´Água | 01 | 28.200,00 l |
| Cisternas | 01 | 23.906,00 l |
| Bloco Nova Internação |  |  |
| Caixa D´água | 01 | 37.360,00 l |
| Cisternas | 01 | 32.400,00 l |
| Centro de Nutrição e Dietética |  |  |
| Caixa D´Água | 02 | 51.320,00 l |
| Cisternas | 02 | 39.576,00 l |
| SPA |  |  |
| Cisterna | 01 | 48.000,00 l |

7.2. Serviço de limpeza e Desobstrução dos Poços Profundos do Complexo Hospital:

| LOCAL | QUANTIDADE | CAPACIDADE |
| --- | --- | --- |
| Rua Senador Pompeu | 01 | 4.000 litros/hora |
| Rua Barão do Rio Branco | 01 | 5.000 litros/hora |

7.3 – Análises

| ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE ANUAL* |
| --- | --- |
| Analises Bacteriológicas, PH e Cloro Residual | 56 |
| Análise Física - Química | 56 |

* Considerou-se  4 análise no ano [(6 caixas + 6 cisternas + 2 poços) x 4 = 56 un – por item]

8.0 – PRAZO DE EXECUÇÃO

- O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite da Lei.

9.0 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS  SERVIÇOS

- Os Serviços deverão ser executados no Instituto Dr. José Frota, situado à Rua: Barão do Rio Branco, 1836 – Centro.

10.0 – QUANTITATIVOS  DOS SERVIÇOS (ANUALEMENTE)

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Limpeza e Desinfecção de Caixas d água | Unid. | 12 |
| 1.2 | Limpeza e Desinfecção de cisternas | Unid. | 12 |
| 2.1 | Limpeza e desobstrução dos Poços Profundos | Unid. | 04 |
| 3.1 | Análise Bacteriológica, Ph e cloro residual | Unid. | 56 |
| 3.2 | Análises Físicas - Químicas | Unid. | 56 |

* para os itens 1.1, 1.2 e 2.1 considerou-se 2 serviços no  ano (6 limpeza de caixas d água X 2 = 12 un; 6 limpezas de cisternas X 2 = 12 un; e 2 limpeza de poços   X 2 = 4un) e os itens 3.1 e  3.2 considerou-se 4 analises no ano [(6 caixas + 6 cisternas + 2 poços) X 4 = 56un – por  item ]

11.0 – CRONOGRAMA DOS  SERVIÇOS

|  |  | MESES |
| --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Limpeza e desinfecção nas caixas d´água e cisterna |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  | █ |
| 02 | Limpeza e desobstrução dos Poços Profundos |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  | █ |
| 03 | Análises Bacteriológicas, pH e cloro residual e analises físico - químico |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  | █ |  |  |

12. 0 -  FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a emissão de empenho, no prazo  máximo de 30 dias da execução dos serviços, acompanhado das respectivas  Notas Fiscais e  de Empenho e do Laudo Técnico Trimestral.

13.0 – PREÇO GLOBAL:

- O Preço global envolve todos os  serviços de Limpeza e Desinfecção dos  Reservatórios Elevados (Caixa D´Água) e Subterrâneos  (Cisternas) e Limpeza e  Desobstrução dos Poços  Profundo do complexo Hospitalar que ocorrem durante a vigência de 12 meses, e durante a execução do contrato, o valor a ele relativo não poderá ultrapassar o preço global cotado pela Contratada.

- -  PREÇO MÁXIMO:  Na proposta de preços da licitante, os  preços cotados não poderão ultrapassar os seguintes limites máximos:

- Preço unitário do SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO – CAIXA D´ÁGUA –

- Preço anual do SERVIÇO  DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO – CAIXA D´ÁGUA –

- Preço unitário do SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO – CISTERNA –

- Preço unitário do SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS

- Preço anual do SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS  POÇOS PROFUNDOS

- Preço unitário para ANALISES BACTERIOLÓGICAS, PH E CLORO RESIDUAL

- Preço anual para ANALISE BACTERIOLÓGICA PH E CLORO RESIDUAL –

- Preço unitário para ANALISES FISICO-QUIMICA –

- Preço anual para ANALISES FISICO – QUIMICO –

- Preço total para serviços (somatório dos preços anuais dos  serviços):

- Preço total para analises (somatório dos  preços anuais das analises):

- Preço global (somatório dos preços anuais dos  serviços e analises):

15- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

01 - Certificado ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - C.R.E.A – ou no Conselho Regional de Química – CRQ no qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

02 - Comprovação de que a licitante possui em quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, profissional de nível superior, ou médio devidamente habilitado e reconhecido pelo CREA ou pelo CRQ, detentor de Atestado de Responsabilidade  Técnica por execução de serviço já concluído de características semelhantes às do objeto deste edital.

02.01 - A comprovação de aptidão referida no item 02, letra D, deste edital será feita por atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA ou no CRQ, ou por certidão expedida pelo próprio CREA ou CRQ.

02.02 - A comprovação de que o licitante dispõe de profissional detentor do Atestado de Responsabilidade Técnica será feita através de cópia autenticada da "FICHA OU LIVRO DE REGISTRO  DE  EMPREGADOS",  onde  se  identifique os  campos  de  admissão e rescisão, juntamente com Termo de Abertura do Livro de Registro de Empregados, ou mediante contrato de trabalho, além das anotações da CTPS, quando se tratar de empregado, ou através de cópia autenticada do CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO, ou do ÚLTIMO ADITIVO DO CONTRATO, devidamente registrados na Junta Comercial, quando se tratar de sócio da empresa, ou por CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, ou mediante contrato de trabalho temporário, quando for o caso registrado na entidade de classe da categoria profissional.

02.03 - Serão aceitos para fins da comprovação prevista no subitem 02.02, profissionais com contratos de regime de prestação de serviços.

02.04. Atestado de visita ao local dos serviços a fim de vistoriar os reservatórios (caixa d’água e cisternas) e poços a serem tratados para avaliar os procedimentos a serem adotados, acompanhado de técnico da Unidade de Manutenção do IJF.

________________________________________

Antonia Adeny Leite – Engª Clínica – CREA 15.718

Chefe de Unidade de Manutenção  - Mat.73880.1-2