RELATÓRIO DE REVISÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - COMPRA

ÓRGÃO: IJF

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES.

Nº E-COMPRAS: 261

REVISOR: Manuela

No uso das atribuições conferidas por espécie normativa local, informamos que, para correta instrução do processo licitatório anexo, faz-se necessário atentar para o que segue:

SISTEMA E-COMPRAS E TERMO DE REFERÊNCIA

- Solicitamos a revisão e a adequação da Especificação do lote 06. Foram realizadas mudanças no e-compras e não realizaram a mudança no Termo de Referência:

Termo de Referência:

6) PERFURADOR ELÉTRICO DE USO EXCLUSIVO CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL, EM KIT;

Peças de mão e adaptadores: Alumínio anodizado / aço inox AISI; Console: Alumínio e plástico de alta resistência; Com pedal (Alumínio e plástico de alta resistência) ou Sem pedal (controle manual); perfurador elétrico autoclavável de uso exclusivo cirúrgico, com controle de velocidade, sistema de proteção contra aspiração de fragmentos ósseos, permitir a limpeza em água corrente e sistema de lubrificação específico. Deve ser fornecido em caixa ou cesta inox própria para esterilização e acondicionamento de todas as peças solicitadas, O motor compatível com todas as peças de mão e adaptadores pode ser fornecido como peça única com o drill pistola, totalizando apenas 10 unidades quando acoplados. não estéreis. 04 Console de alumínio e plástico de alta resistência podendo ser acionado manualmente ou por meio de pedal (à prova dágua com cabo de 05 m, sistema de controle de rotação), com opção de irrigação, 90 a 240 V, 50-60 Hz, peso máximo de 1Kg; 04 Cabo de força, com comprimento entre 4,5 m e 5 m;  10 Drill pistola com controle de rotação normal e reversa, com canulação, peso máximo de 950 g, velocidade no modo Drill com regulagem entre 750 e 950 rpm e no modo Reamer entre 250 a 400 rpm;

10 Motor compatível com todas as peças de mão e adaptadores, força entre 80 W e 150 W (valores aproximado), torque entre 2,2 Nm e 7.0 Nm, (valores aproximado), nos modos Drill e Reamer controle de rotação normal e reversa, rotação variando de 920 a 30.000 rpm; ou acoplado ao Drill pistola acima em peça única, totalizando apenas 10 unidades quando acoplados; 10 Cabos  para o motor,  com controle de velocidade acoplado e comprimento de aproximadamente 3 m, autoclavável; 10 Adaptador de fio de Kirschner diâmetro de 0 a 2.5 mm, de engate rápido ou com chave; 10 Adaptador Jacobs Chuck diâmetro de 0,8 a 6,5 mm, de engate rápido, com ou sem chave acessória para fixação de brocas e fios,

50 Broca 2.5 mm 50 Broca 3.2 mm 10 Caixas ou cesta inox para esterilização e acondicionamento, adequada para todas as peças solicitadas.

Sistema E-compras:

“6) PERFURADOR ELÉTRICO DE USO EXCLUSIVO CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL, EM KIT;

Peças de mão e adaptadores: Alumínio anodizado / aço inox AISI; Console: Alumínio e plástico de alta resistência; Com pedal (Alumínio e plástico de alta resistência) ou Sem pedal (controle manual); perfurador elétrico autoclavável de uso exclusivo cirúrgico, com controle de velocidade, sistema de proteção contra aspiração de fragmentos ósseos, permitir a limpeza em água corrente e sistema de lubrificação específico. Deve ser fornecido em caixa ou cesta inox própria para esterilização e acondicionamento de todas as peças solicitadas, O motor compatível com todas as peças de mão e adaptadores pode ser fornecido como peça única com o drill pistola, totalizando apenas 10 unidades quando acoplados. não estéreis. 04 Console de alumínio e plástico de alta resistência podendo ser acionado manualmente ou por meio de pedal (à prova dágua com cabo de 05 m, sistema de controle de rotação), com opção de irrigação, fonte de alimentação automática. 04 Cabo de força, com comprimento entre 4,5 m e 5 m; Conjunto  10 Drill pistola com acessórios, controle de rotação normal e reversa, com canulação, velocidade no modo Drill com regulagem entre 750 e 950 rpm e no modo Reamer entre 250 a 400 rpm;

10 Motor compatível com todas as peças de mão e adaptadores, força entre 80 W e 150 W, torque entre 2,2 Nm e 7.0 Nm, nos modos Drill e Reamer controle de rotação normal e reversa, rotação variando de 900 a 30.000 rpm; ou acoplado ao Drill pistola acima em peça única, totalizando apenas 10 unidades quando acoplados; 10 Cabos  para o motor,  com controle de velocidade acoplado e comprimento de aproximadamente 3 m, autoclavável; 10 Adaptador de fio de Kirschner diâmetro de 0 a 2.5 mm, de engate rápido ou com chave; 10 Adaptador Jacobs Chuck diâmetro de 0,8 a 6,5 mm, de engate rápido, com ou sem chave acessória para fixação de brocas e fios, 50 Broca 2.5 mm 50 Broca 3.2 mm 10 Caixas ou cesta inox para esterilização e acondicionamento, adequada para todas as peças solicitadas.”

Relembramos que a competência da Comissão Permanente de Licitação não abrange qualquer alteração da instrução processual, a qual, por sua vez, é composta de ofício, instrumento convocatório e demais documentos necessários para a abertura da licitação. Conforme disposto no Decreto que relaciona as atribuições da CPL, tempos que:

Art. 3º - São atribuições privativas da Comissão Permanente de Licitação do Município de Fortaleza:

I – receber dos órgãos e entidades da administração Municipal os processos instruídos com ofício determinando a licitação, Nota de Autorização de Despesa NAD, instrumento convocatório e, se for o caso, seus anexos, bem como quaisquer outros documentos para abertura de licitação;

II – analisar a instrução dos processos;

III – devolver os processos dos órgãos ou entidades licitadoras, quando da ocorrência de erro ou falha na sua instrução e se for o caso, opinar, sem alterar qualquer disposição daquela;

IV – encaminhar os processos à Comissão Permanente de Execução das Licitações do Municípios de Fortaleza para abertura da licitação;

(...)

Sendo assim, aguardamos manifestação de Vossa Senhoria para prosseguimento de nossas atividades.

Manuela Gonçalves Barroso

Membro da CPL

Fortaleza, 17 de julho de 2012