PROJETO BÁSICO – 02 CHILLER’S - IJF

1. IDENTIFICAÇÃO:

Instituto Dr. José Frota                     CNPJ Nº. 07.835.044/0001-80

2. OBJETO:

Contratação de empresa de engenharia especializada através de processo licitatório para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços no sistema de refrigeração do Instituto Dr. Jose Frota (IJF) localizado na Rua Barão do Rio Branco, 1816, CENTRO - Fortaleza-CE, descritos abaixo:

- FORNECIMENTO DE 02 RESFRIADORES DE LÍQUIDO (CHILLER), 70 TR, CONDENSAÇÃO A AR CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO ÍTEM 6;

- SERVIÇO DE REMOÇÃO DE 02 CHILLER’S E INSTALAÇÃO DOS 02 CHILLER’S NOVOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO ÍTEM 6;

3. JUSTIFICATIVA:

Considerando que estes equipamentos constam desde a inauguração do complexo hospitalar (1992), estando em operação cerca de 19 anos funcionando 24 horas ininterruptas, apresentam desgaste devido ao tempo e conseqüentemente baixo rendimento, alto custo de manutenção e elevado consumo de energia.

Considerando que em função do baixo rendimento dos equipamentos as temperaturas elevam-se tendo com conseqüência imediata, o desconforto térmico de funcionários, pacientes, visitantes e acompanhantes. Os novos equipamentos são dotados de maior capacidade frigorífica, proporcionando maior rendimento ao sistema;

O custo com manutenção dos chiller’s são elevados por motivos óbveis. Com o elevado tempo de uso, seus componentes já estão fadigados o que acarretas falhas freqüentes e um elevado custo de manutenção, principalmente do compressor que é o principal componente deste tipo de equipamento. Os novos equipamentos são dotados de componentes mais eficientes e com menor custo de manutenção;

Outro fator importante é o consumo de energia que os novos equipamentos são mais eficientes energeticamente, consumindo menos energia elétrica para alcançar a mesma eficiência. Os equipamentos antigos possuem 03 (três) pontos de modulação, 50, 75 e 100%, enquanto os novos variam linearmente e suavemente de 25 a 100% proporcionando maior economia de energia e melhor controle da temperatura da água gelada.

Considerando o exposto acima, concluímos que o investimento tem retorno rápido e garantido o que justifica o investimento.

4. ESTIMATIVA DE CUSTO:

O custo estimado para a contratação dos serviços será de R$ (     ).

5. FORMA DE PAGAMENTO:

Os serviços serão pagos após o fornecimento, instalação e funcionamento dos equipamentos, conforme Cronograma de Instalação e Termo Recebimento Provisório dos Serviços, a ser elaborada pela contratada e aprovada pela fiscalização, não se admitindo o pagamento de serviços, materiais e equipamentos entregues parcialmente, mas somente serviços executados, finalizados, testados e em funcionamento.

O pagamento será efetuado após a execução dos serviços com a emissão do empenho, no prazo Maximo de 30 dias do mês subseqüente ao da execução dos serviços acompanhado das respectivas notas fiscais, de empenho e das provas de regularidades com as fazendas federal, estadual e municipal e das provas com a seguridade social fornecida pelo INSS e prova de regularidade relativa ao FGTS.

6. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS:

- FORNECIMENTO DE 02 RESFRIADORES DE LÍQUIDO (CHILLER), 70 TR, CONDENSAÇÃO A AR CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO ÍTEM 6;

  - 02 RESFRIADORES DE LÍQUIDOS TIPO CHILLER, CAPACIDADE 70 TR, CONDENSAÇÃO A AR, COM CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 380 VOLTS TRIFÁSICO E CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL ELETRÔNICO;

- SERVIÇO DE REMOÇÃO DE 02 RESFRIADORES E INSTALAÇÃO DOS 02 RESFRIADORES NOVOS;

2.1- 	REMOÇÃO DE 02 CHILLER’S, INCLUINDO DESMONTAGEM, IÇAMENTO AO 9º ANDAR, REMOÇÃO E TRANSPORTE PARA LOCAL ADEQUADO (DEPÓSITO DE INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA);

2.2-	INSTALAÇÃO DOS DOIS NOVOS CHILLER’S NO LOCAL DO ANTIGOS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES AO PERFEITO FUNCIONAMENTO NO SISTEMA DE CENTRAL DE ÁGUA GELADA DESTE INSTITUTO;

Observações gerais:

- O objeto desta licitação deve se adequar às instalações de Climatização do Instituto Dr. José Frota, portanto devendo serem considerados os equipamentos e condições existentes nesta planta.

- Deverá haver treinamento aos operadores, técnicos e engenheiros da área de refrigeração, referente aos três itens deste projeto básico, que deverá ser ministrado em horários e em local apropriado pela empresa contratada.

# 7. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA OS SERVIÇOS:

- Os serviços serão executados por mão-de-obra qualificada e deverão obedecer rigorosamente às instruções contidas nestas especificações, as normas e métodos da ABNT, legislação vigente e órgãos fiscalizadores da matéria;

- Estas especificações servem de base exclusiva do tipo e definição técnica dos serviços, materiais e equipamentos a serem usados no local e modo de instalação;

- A presença da fiscalização no local dos serviços não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em qualquer ocorrência, atos, erros e/ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos, ou a eles relacionados;

- Os serviços são contratados com o fornecimento do material e equipamentos por responsabilidade da contratada, conforme o estabelecido em conjunto com esse Projeto Básico;

- A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Básico;

- A Contratada avisará por escrito à fiscalização de todos os erros, incoerências ou divergências que possam ser levantados através deste Projeto Básico, para as devidas providências;

- As especificações dos serviços, materiais e equipamentos a serem executados estão neste Projeto Básico;

- Será de responsabilidade da Contratada todas as despesas com fornecimento de equipamentos, materiais, instalação e a execução dos serviços, mão de obra em horário comercial e extra (noite, fim-de-semana e feriados), ferramentas, limpeza, combustíveis ou fretes, transportes horizontais ou verticais, impostos, taxas e emolumentos, encargos sociais e demais obrigações necessárias ao completo desempenho dos serviços contratados, além de orçamento detalhado com discriminação dos quantitativos e dos serviços assim como o prazo expresso em dias corridos da entrega dos trabalhos.

- Todas as sobras de materiais passíveis de reaproveitamento deverão ser entregues à unidade de manutenção.

- Os entulhos deverão ser retirados pela CONTRATADA à medida que forem surgindo, de forma a evitar transtornos físicos e legais à contratante.

- A contratada responsabilizar-se pelo transporte horizontal e vertical de todos os equipamentos, até o local da instalação dos mesmos.

- O pessoal utilizado pela contratada não terá vínculo empregatício com o IJF, cabendo a contratada todo e qualquer ônus decorrente de relação de emprego, encargos sociais, seguros contra acidente e quaisquer exigências das leis trabalhistas e previdenciárias.

- Os serviços serão fiscalizados pela Unidade de Manutenção.

- A Contratada assumirá total responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos que causar, aos usuários dos serviços e / ou a terceiros durante a execução dos serviços, ficando o IJF isento de toda e quaisquer responsabilidade.

- A contratada devera manter supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto para tratar com a Contratante.

- A contratada devera atender de imediato as solicitações quanto às substituições de pessoal consideradas inconveniente ou inadequado para a prestação dos serviços.

- A contratada devera comunicar, verbal e imediatamente à Contratante todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, no menor espaço de tempo possível, reduzir a termo as comunicações verbais, acrescentando todos os dados e circunstâncias necessárias para esclarecer os fatos.

- A contratada devera prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender.

- A contratada devera adotar todas as providências necessárias com vistas a não danificar as partes que não serão modificadas, sendo responsável por quaisquer danos causados.

- A contratada de devera assumir todos os possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais causados à CONTRATANTE ou a terceiros, advindos de imperícia, negligência ou às normas de segurança quanto da execução dos serviços.

- A contratada devera executar todas as adequações necessárias (inclusive confecção de bases em concreto para sustentação dos equipamentos) para implantação do novo sistema.

22.  A Contratada deverá fornecer, antes do início dos serviços, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao Crea-Ce para dar início aos serviços referentes a este Projeto Básico.

8.  DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela unidade de manutenção, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação de serviços.

- A fiscalização aprovara previamente os equipamentos e os materiais a serem empregados e rejeitar os que não satisfaçam os padrões aqui especificados.

- A fiscalização aprovara todo e qualquer material especificado, ficando os casos omissos sujeitos à aprovação técnica, desde que seja comprovada a perfeita similaridade, sem prejuízo dos serviços contratados.

- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultante de imperfeições técnicas, e na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade de seus agentes e prepostos.

- Quaisquer exigências da fiscalização inerentes à execução dos serviços deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para o contratante.

- A fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em desacordo com o previsto no edital, Projeto Básico.

- A fiscalização exigirá o cumprimento de todas as normas de segurança do trabalho para serviços dessa natureza e cumprimento de todos os itens deste Projeto Básico.

- Qualquer funcionário da contratada, que a critério da fiscalização, tiver comportamento incompatível, indecoroso ou se for considerado indesejável, deverá ser imediatamente afastado dos serviços.

9.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA

a) Atestado de Qualidade Técnica dos serviços, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que a licitante tenha prestado ou esteja prestando a contento, o fornecimento de materiais e ou equipamentos da mesma natureza e compatíveis com as características objeto desta licitação, do qual deverá constar assistência técnica, para fornecimento e instalação de Chiller’s, bem como o local e prazo de execução dos serviços, descrição sucinta dos equipamentos fornecidos, perfeitamente caracterizados a nomenclatura e especificações dos citados serviços, acompanhados de documentos comprobatórios da execução dos mesmos, ou seja, contrato, notas fiscais fatura, notas de empenho.

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do Licitante, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA (Art. 69 da Lei Nº 5194/66), do domicílio ou sede, comprovando habilitação da empresa licitante na qual conste o (s) nome (s) do (s) responsável (eis) técnico (s) de nível superior, graduado em engenharia mecânica com atribuições profissionais compatíveis com o objeto da especificação, que acompanhará (ao) os serviços no local.

c) Atestado ou Certidão de Capacidade Técnica, ou mais, expedido por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado devidamente registrado no CREA, que esteja em nome da empresa licitante.

d)  Declaração de vistoria, visada pela UNIMATO (Unidade de Manutenção), através do comparecimento do Responsável Técnico da empresa interessada ao local de execução dos serviços.

e)  A vistoria deverá ser realizada por engenheiro mecânico e ou Responsável Técnico da empresa, o qual deverá se responsabilizar explicitamente pelos serviços, sob pena de desclassificação do certame.

f) Assinado o Termo de Vistoria pelo Responsável Técnico da empresa interessada e pelo Chefe da Unidade de Manutenção, não serão admitidas alegações posteriores quanto ao desconhecimento das condições e dos serviços a serem realizados.

10. GARANTIA:

A Contratada deverá garantir por um período mínimo de 02 (dois) anos, a partir da sua conclusão total (aprovada pela Unidade de Manutenção), os serviços executados de acordo com as especificações apresentadas, mediante assinatura do Termo de Garantia.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Prazo de execução do contrato objeto deste Projeto Básico:

Fornecimento dos Equipamentos: 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do contrato.

Fornecimento dos Serviços de Instalação: 65 (sessenta e cinco) dias após a assinatura do contrato.

Prazo Total: 65 (sessenta e cinco) dias após a assinatura do contrato.

12. RESULTADOS ESPERADOS:

Satisfação das Normas Técnicas da ABNT, deste projeto básico e alcance de eficiência e eficácia do sistema de Climatização do Instituto Dr. José Frota e cumprimento de todas as obrigações por parte da empresa a ser contratada.

Fortaleza, 17 de Dezembro de 2011.

__________________________________

MARCILIO COSTA

UNIDADE DE MANUTENÇÃO- IJF

CREA-CE- 14.650D