PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IJF – INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA

PROCESSO DECISÓRIO Nº 08/2012

1.OBJETO: COMPRA DE MATERIAL DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

2. ESPECIFICAÇÃO:

LOTE ESPECIFICAÇÃO APRES QTDE 1 BALÕES de 03 litros Em silicone transparente, autoclaváveis, resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 100 2 BALÕES de 1,5 litros Em silicone transparente, autoclaváveis, resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde UND 50 3 CÂNULA OROFARÍNGEA número 1 Confeccionada em material translúcido, atóxico e autoclavável, resistente ao colabamento em caso de mordida pelo paciente REGISTRO no Ministério de Saúde UND 30 4 CÂNULA OROFARÍNGEA número 2 Confeccionada em material translúcido, atóxico e autoclavável, resistente ao colabamento em caso de mordida pelo paciente REGISTRO no Ministério de Saúde UND 50 5 CÂNULA OROFARÍNGEA número 3 Confeccionada em material translúcido, atóxico e autoclavável, resistente ao colabamento em caso de mordida pelo paciente REGISTRO no Ministério de Saúde UND 500 6 CÂNULA OROFARÍNGEA número 4 Confeccionada em material translúcido, atóxico e autoclavável, resistente ao colabamento em caso de mordida pelo paciente REGISTRO no Ministério de Saúde UND 500 7 CÂNULA OROFARÍNGEA número 5 Confeccionada em material translúcido, atóxico e autoclavável, resistente ao colabamento em caso de mordida pelo paciente REGISTRO no Ministério de Saúde UND 50 8 CÂNULA PARA PROTEÇÃO FIBROSCOPIA Cânula de proteção do aparelho de fibroscopia contra danos, servindo também de guia durante procedimento, isento de látex, contendo marca guia laser e abertura deslizante permitindo a retirada da mesma sem movimentar o tubo traqueal REGISTRO no Ministério de Saúde UND 20 9 CÂNULA PARA PROTEÇÃO FIBROSCOPIA Cânula de proteção do aparelho de fibroscopia contra danos, servindo também de guia durante procedimento, isento de látex,confeccionada em material translúcido, atóxico. REGISTRO no Ministério de Saúde UND 20 10 CIRCUITOS PARA APARELHOS DE ANESTESIA ADULTO Especificação dos componentes: Duas traquéias fabricadas em silicone, corrugadas externamente, com superfície interna lisa, com comprimento de 100 centímetros; Com conectores, em ambas as extremidades; Sensor de Fluxo ADULTO tipo “pressão diferencial” composto por um adaptador com duas conexões cônicas, com interior possuindo uma resistência à passagem do fluxo; Linha do sensor de fluxo composta por um par de tubos em silicone que levam sinais de pressão na entrada e saída do sensor de fluxo até um transdutor de pressão diferencial localizado dentro da caixa do ventilador (kit c/ 5 linhas); Intermediário em Y fabricado em policarbonato autoclavável; Válvula unidirecional de material resistente NÃO transparente, podendo ser utilizada em sistema aberto para ventilação controlada ou espontânea; Um (01) balão em silicone de 5 litros resistente a pressão e resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização; 2 máscaras reutilizáveis em silicone para anestesia, isenta de látex, autoclavável, transparentes, sendo 1 adulto médio e 1 adulto grande, com coxim INFLÁVEL, atóxica e anatômica, dupla válvula de inflação permite ajuste do coxim seringa; máscaras reutilizáveis em silicone para anestesia, isenta de látex, autoclavável, transparentes, sendo 1 adulto médio e 1 adulto grande, com coxim INFLÁVEL, atóxica e anatômica, dupla válvula de inflação permite ajuste do coxim seringa; Confortáveis para todos tamanhos de rosto; Embalagem individual contendo dados de identificação, prazo de validade e registro em órgão competente; Compatível com a linha dos aparelhos de anestesia da Marca K. Takaoka; Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 100 11 CONECTORES VÁVULA POP-OFF Conector reto com conexão de 22 mm-22f, com válvula pop-off e entrada de gás em latão cromado. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e cópia do registro no Ministério da Saúde. UND 30 12 Conectores Y adulto com furo. Confeccionado em policarbonato para circuito de ventilação mecânica, tamanho 22mm ext./15mm int REGISTRO no Ministério de Saúde UND 200 13 Conectores Y adulto sem furo de policarbonato para circuito de ventilação mecânica 22 mm ext./15mm int UND 50 14 Conectores Y infantil sem furo de policarbonato para circuito de ventilação mecânica 22 mm ext./15 mm int REGISTRO no Ministério de Saúde UND 20 15 Conectores 90º em policarbonato 22 x 15 mm REGISTRO no Ministério de Saúde UND 20 16 CONJUNTOS DE ANESTESIA VALVULAR TIPO UNIDIRECIONAL Especificação dos componentes: 01 (uma) Traquéia em silicone, face externa corrugada e interna lisa, medindo 22 mm x 1000 mm; Balão látex de 3 litros verde ou azul, com pregas e resistente aos processos usuais de esterilização; VALVULA UNIDIRECIONAL, de material resistente NÃO transparente, podendo ser utilizada em sistema aberto para ventilação controlada ou espontânea; 2 máscaras reutilizáveis em silicone para anestesia, isenta de látex, autoclavável, transparentes, sendo 1 adulto médio e 1 adulto grande, com coxim INFLÁVEL, atóxica e anatômica, dupla válvula de inflação permite ajuste do coxim seringa; Um conector intermediário com conexão de 22 mm-22f, com válvula pop-off e entrada de gás em latão cromado com entrada para oxigênio, SEPARADO e INDEPENDENTE DA VÁLVULA UNIDIRECIONAL; Adaptável a qualquer equipamento de anestesia; Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 100 17 ESTILETE GUIA DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL Estilete maleável ponta suave atraumática, autoclavável,com conector de silicone de 15mm, de forma a reduzir fricção entre tubo com o tubo traqueal E O TRAUMA TAMANHO 45 cm, para tubos traqueais de 5,0 a 6,5mm Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 30 18 ESTILETE GUIA DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL Estilete maleável ponta suave atraumática, autoclavável,com conector de silicone de 15mm, de forma a reduzir fricção entre tubo com o tubo traqueal E O TRAUMA TAMANHO 45 cm, para tubos traqueais de 7,0 a 11mm Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 200 19 EXTENSOR (ESPAÇO MORTO) Tubo corrugado, parede interna lisa, de silicone transparente autoclavável, com conector universal ao tubo traqueal e ao circuito de anestesia, de 15 mm, com cenexão tipo macho-fêmea. Medindo no mínimo 20 cm de comprimento REGISTRO no Ministério de Saúde UND 100 20 GUIA DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL ESTILETE GUIA DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL Estilete maleável ponta suave atraumática, autoclavável,com conector de silicone de 15mm, de forma a reduzir fricção entre tubo com o tubo traqueal E O TRAUMA TAMANHO 38cm, para tubos traqueais de 4,0 a 4,5 mm Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 20 21 INTRODUTOR PARA TUBO TRAQUEAL Núcleo de plástico, semi rígido, flexível, ponta flexível pré-formada, marcas de graduação com comprimento de 80 cm REGISTRO no Ministério de Saúde UND 20 22 KIT CÂNULAS NASOFARÍNGEAS Kit com 5 cânulas nasofaríngeas, reutilizáveis, confeccionadas em silicone, isento de látex, transparente e atóxico Tamanhos 5,0- 6,0 -6,5-7,0-7,5 REGISTRO no Ministério de Saúde UND 40 23 KIT DE VENTILAÇÃO A JATO Sistema mecânico leve e portátil de ventilação à jato contendo: 06 Cateteres de ventilação à jato para Ravussin, sendo dois de cada tamanho (13G, 14G, 16G) Mangueira de pressão com 4 m 100 cm de tubo de conexão (03) adaptadores para endojet (03) adaptadores para broncoscópio comLuer Lock Maleta para acondicionamento REGISTRO no Ministério de Saúde UND 01 24 KIT PARA CRICOTIREOIDOSTOMIA ADULTO COM BALÃO DE EMERGÊNCIA Especificação dos componentes: Usado para acesso de emergência à via respiratória através de técnica trancutânea, através da membrana cricotireóidea kits pré-montados e prontos para uso imediato Componentes mínimos: A ponta da agulha é especialmente feita para realizar a incisão sendo desnecessário o bisturi Mecanismo tipo rolha para evitar inserção muito profunda da agulha Fixador de pescoço CÂNULA de 4,0 mm COM BALÃO Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 20 25 KIT PARA CRICOTIREOIDOSTOMIA PEDIÁTRICO Especificação dos componentes: Usado para acesso de emergência à via respiratória através de técnica trancutânea, através da membrana cricotireóidea kits pré-montados e prontos para uso imediato Componentes mínimos: A ponta da agulha é especialmente feita para realizar a incisão sendo desnecessário o bisturi Mecanismo tipo rolha para evitar inserção muito profunda da agulha Fixador de pescoço CÂNULA de 2,0 mm Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 05 26 LARINGOSCÓPIO FLEXÍVEL PONTA ARTICULÁVEL Laringoscópio de fibra óptica com lâmpada LED branca proporcionando visão mais clara das estruturas anatômicas da orofaringe e cordas vocais Acompanha lâmina articulada número 2, 3 e 4 Bolsa ou maleta para acondicionamento REGISTRO no Ministério de Saúde UND 02 27 LARINGOSCÓPIO ÓPTICO Laringoscópio com sistema óptico para ser utilizado em intubações difíceis, em pacientes com colar cervical, pacientes com trauma bucomaxilofacial ou no pescoço, trauma na coluna, obesos, etc. O laringoscópio incorpora uma ótica angulada que permite uma ótima visualização das cordas vocais, laringe, etc. O sistema também conta com uma porta para oxigênio para ajudar a não embaçar a lente ou já iniciar o fornecimento de oxigênio ao paciente. O sistema funciona diretamente com o médico olhando na óptica ou pode ser conectado ao sistema de endoscopia do hospital (uma torre de laparoscopia por exemplo ) ou conectado a um PC via uma câmera. Vem em um conjunto com um cabo adulto (lâmina grande e lâmina média e pediátrica), um guia de intubação e uma maleta plástica. REGISTRO no Ministério de Saúde UND 5 28 MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA Máscara para oxigenioterapia em traqueostomia ou laringectomia, confeccionada em vinil macio e transparente, material atóxico e flexível com faixa elástica ajustável. Contém cúpula em acrílico transparente e conector em material plástico, atóxico, que permite ângulo giratório de até 360º e entrada para circuito medida padrão Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 200 29 MÁSCARA FACIAL em silicone natural, estrutura transparente, dispositivo BUBBLE – com duas membranas em LATEX FREE (silicone natural e antialérgico), acionado através do gerador, em forma de almofada de ar evitando que a mascara seja apertada contra o rosto. Conexão em cotovelo com rotação de 360°. Aporte para oxigênio ANTES da válvula exalatória. Ponto de fixação na testa com apoio em látex free e 3 reguladores proporcionando maior estabilidade.Presilhas para o fixador adaptável no circuito de ventiladores respiratórios Microprocessados CONVENCIONAIS E NÃO INVASIVOS, nas modalidades de CPAP E BIPAP. Registro no Ministério de Saúde. UND 20 30 MÁSCARA para CPAP Máscara para ventilação com CPAP com duas válvulas unidirecionais, espaço morto igual a zero com fixador cefálico em silicone Tamanho adulto REGISTRO no Ministério de Saúde UND 20 31 MÁSCARA PARA FIBROSCOPIA / ENDOSCOPIA ADULTO Máscara que permite a ventilaçãoe a fibroscopia do paciente simultaneamente. O tubo endotraqueal pode ser introduzido por via oral ou nasal ao longo do broncoscópio através da membrana flexível, vedando, que permite ventilação eficiente antes, durante e depois da broncoscopia Acompanha arnês de fixação em silicone e conjunto de 2 membranas reutilizáveis com orifícios de 5 e 10 mm Após intubação a mambrana é empurrada para dentro, permitindo a remoção da máscara facilmente REGISTRO no Ministério de Saúde UND 15 32 MÁSCARA PARA FIBROSCOPIA / ENDOSCOPIA PEDIÁTRICO Máscara que permite a ventilaçãoe a fibroscopia do paciente simultaneamente. O tubo endotraqueal pode ser introduzido por via oral ou nasal ao longo do broncoscópio através da membrana flexível, vedando, que permite ventilação eficiente antes, durante e depois da broncoscopia Acompanha arnês de fixação em silicone e conjunto de 2 membranas reutilizáveis com orifícios de 3 e 5 mm Após intubação a mambrana é empurrada para dentro, permitindo a remoção da máscara facilmente REGISTRO no Ministério de Saúde UND 05 33 MÁSCARAS DE VENTURI TAMANHO ADULTO Kit composto por máscara confeccionada em material siliconizado, transparente, flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios superiores, tubo corrugado, 6 conectores diluidores coloridos ajustável para diferentes concentrações de % de FIO2, copo em plástico rígido transparente para umidificação com entrada para ar comprimido, extensão de prolongamento de oxigênio. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 1000 34 MÁSCARAS DE VENTURI TAMANHO PEDIÁTRICO Kit composto por máscara confeccionada em material siliconizado, transparente, flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios superiores, tubo corrugado, 6 conectores diluidores coloridos ajustável para diferentes concentrações de % de FIO2, copo em plástico rígido transparente para umidificação com entrada para ar comprimido, extensão de prolongamento de oxigênio. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 100 35 MÁSCARAS LARÍNGEA DE INTUBAÇÃO nº 3 Especificação: Dispositivo supra-glótico de Intubação pra acesso de vias aérea, permitindo intubação, em situações de via aérea difícil durante anestesia sem a necessidade de uso de laringoscópio, com possibilidade de passagem de tubo endotraqueal por dentro, que possibilite sua colocação no paciente sem necessidade de tracionamento de coluna cervical. Sendo possível a passagem de tubo endotraqueal nas medidas; 6, 6.5, 7, 7.5, 8 dependendo do número do dispositivo. Com punho integrado, devendo ter válvula de verificação de insuflação de cuff com engate rápido para seringa. Devendo conter número de série para identificação do produto pelo centro de materiais Deve ser resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização. Contendo Máscara laríngea de intubação em silicone, reutilizável com manopla em metal, tubo estabilizador e 10 tubos traqueais flexíveis adequados à passagem pela máscara. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 6 36 MÁSCARAS LARÍNGEA DE INTUBAÇÃO nº 4 Especificação: Dispositivo supra-glótico de Intubação pra acesso de vias aérea, permitindo intubação, em situações de via aérea difícil durante anestesia sem a necessidade de uso de laringoscópio, com possibilidade de passagem de tubo endotraqueal por dentro, que possibilite sua colocação no paciente sem necessidade de tracionamento de coluna cervical. Sendo possível a passagem de tubo endotraqueal nas medidas; 6, 6.5, 7, 7.5, 8 dependendo do número do dispositivo. Com punho integrado, devendo ter válvula de verificação de insuflação de cuff com engate rápido para seringa. Devendo conter número de série para identificação do produto pelo centro de materiais Deve ser resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização. Contendo Máscara laríngea de intubação em silicone, reutilizável com manopla em metal, tubo estabilizador e 10 tubos traqueais flexíveis adequados à passagem pela máscara. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 6 37 MÁSCARAS LARÍNGEA DE INTUBAÇÃO nº 5 Especificação: Dispositivo supra-glótico de Intubação pra acesso de vias aérea, permitindo intubação, em situações de via aérea difícil durante anestesia sem a necessidade de uso de laringoscópio, com possibilidade de passagem de tubo endotraqueal por dentro, que possibilite sua colocação no paciente sem necessidade de tracionamento de coluna cervical. Sendo possível a passagem de tubo endotraqueal nas medidas; 6, 6.5, 7, 7.5, 8 dependendo do número do dispositivo. Com punho integrado, devendo ter válvula de verificação de insuflação de cuff com engate rápido para seringa. Devendo conter número de série para identificação do produto pelo centro de materiais Deve ser resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização. Contendo Máscara laríngea de intubação em silicone, reutilizável com manopla em metal, tubo estabilizador e 10 tubos traqueais flexíveis adequados à passagem pela máscara.. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 6 38 MÁSCARAS LARÍNGEAS REUTILIZÁVEIS nº 1 Especificação: Máscara laríngea totalmente em silicone para uso supra glótico para acesso à via aérea durante anestesia ou atendimento de emergência, sem necessidade do uso do laringoscópio. Permite ventilação mecânica sem vazamentos de no mínimo 20 cmH2º Constituída por cuff de vedação inflável reforçado e com conformação anatômica, que se adapte vedando o esôfago e liberando passagem de ar para traquéia. Neste ponto deve possuir barras que protejam obstrução acidental da epiglote. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo 15 mm Padrão deve conter número de série para identificação do produto pelo para centro de materiais. Deve permitir esterilização a vapor com o mínimo de 40 vezes de reutilização. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 5 39 MÁSCARAS LARÍNGEAS REUTILIZÁVEIS nº 2 Especificação: Máscara laríngea totalmente em silicone para uso supra glótico para acesso à via aérea durante anestesia ou atendimento de emergência, sem necessidade do uso do laringoscópio. Permite ventilação mecânica sem vazamentos de no mínimo 20 cmH2O Constituída por cuff de vedação inflável reforçado e com conformação anatômica, que se adapte vedando o esôfago e liberando passagem de ar para traquéia. Neste ponto deve possuir barras que protejam obstrução acidental da epiglote. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo 15 mm padrão, deve conter número de série para identificação do produto pelo centro de materiais. Deve permitir esterilização a vapor com o mínimo de 40 vezes de reutilização. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 5 40 MÁSCARAS LARÍNGEAS REUTILIZÁVEIS nº 3 Especificação: Máscara laríngea totalmente em silicone para uso supra glótico para acesso à via aérea durante anestesia ou atendimento de emergência, sem necessidade do uso do laringoscópio. Permite ventilação mecânica sem vazamentos de no mínimo 20 cmH2O Constituída por cuff de vedação inflável reforçado e com conformação anatômica, que se adapte vedando o esôfago e liberando passagem de ar para traquéia. Neste ponto deve possuir barras que protejam obstrução acidental da epiglote. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo 15 mm padrão, deve conter número de série para identificação do produto pelo centro de materiais. Deve permitir esterilização a vapor com o mínimo de 40 vezes de reutilização. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 50 41 MÁSCARAS LARÍNGEAS REUTILIZÁVEIS nº 4 Especificação: Máscara laríngea totalmente em silicone para uso supra glótico para acesso à via aérea durante anestesia ou atendimento de emergência, sem necessidade do uso do laringoscópio. Permite ventilação mecânica sem vazamentos de no mínimo 20 cmH2O Constituída por cuff de vedação inflável reforçado e com conformação anatômica, que se adapte vedando o esôfago e liberando passagem de ar para traquéia. Neste ponto deve possuir barras que protejam obstrução acidental da epiglote. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo 15 mm padrão, deve conter número de série para identificação do produto pelo centro de materiais. Deve permitir esterilização a vapor com o mínimo de 40 vezes de reutilização. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 50 42 MÁSCARAS LARÍNGEAS REUTILIZÁVEIS nº 5 Especificação: Máscara laríngea totalmente em silicone para uso supra glótico para acesso à via aérea durante anestesia ou atendimento de emergência, sem necessidade do uso do laringoscópio. Permite ventilação mecânica sem vazamentos de no mínimo 20 cmH2º Constituída por cuff de vedação inflável reforçado e com conformação anatômica, que se adapte vedando o esôfago e liberando passagem de ar para traquéia. Neste ponto deve possuir barras que protejam obstrução acidental da epiglote. Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, deve dispor de conector para tubo 15 mm padrão, deve conter número de série para identificação do produto pelo centro de materiais. Deve permitir esterilização a vapor com o mínimo de 40 vezes de reutilização. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 10 43 MEDIDOR DE PRESSÃO DE CUFF OU BALONETE Manômetro de controle manual para insuflar e controlar os balões de tubos traqueais com alto volume e baixa pressão ou máscara laríngea. Permite a vedação com menor pressão evitando isquemia da mucosa. A pressão de ajuste é automaticamente mantida. Compensa fugas para reduzir risco de aspiração e peneumonia. Escala em cm H2O. Composto de manômetro em caixa em aço, visor de decalque, escala cm/H2O (centímetros de água), ponteiro de aço para leitura de pressão de 0 a 120cm/H2O. Protegido por plástico resistente na forma de visor, pera oval em borracha com 7,0cm de comprimento e 3cm de diâmetro, permitindo fácil e segura empunhadura e operação do dispositivo, presilha para fixação do dispositivo no cinto ou bolso do usuário, acompanha 02 tubos de conexão paciente / dispositivo em PVC com engate Luer. O manômetro é ligado ao tubo endotraqueal em uso pelo paciente, através de tubo plástico de diâmetro e engates próprios, permitindo dessa forma a aferição exata da pressão interna do balonete, posicionando na traqueia do paciente, evitando pressão exagerada na traqueia UND 10 44 MICRONEBULIZADOR ADULTO Micronebulizador de pequeno volume confeccionado em material atóxico, flexível. Especificação dos componentes: Copo reservatório em acrílico transparente, com capacidade de até 6 ml, com sistema antiderrame, permitindo terapia do paciente em posição horizontal,sem perda da medicação; Máscara tamanho adulto; Extensão em plástico transparente com 2,10 m de comprimento; Tubo t transparente; Conector universal para rede Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 100 45 MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO Micronebulizador de pequeno volume confeccionado em material atóxico, flexível. Especificação dos componentes: Copo reservatório em acrílico transparente, com capacidade de até 6 ml, com sistema antiderrame, permitindo terapia do paciente em posição horizontal,sem perda da medicação; Máscara tamanho PEDIÁTRICO; Extensão em plástico transparente com 2,10 m de comprimento; Tubo t transparente; Conector universal para rede Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 30 46 REANIMADOR MANUAL ADULTO Especificação: Reanimador manual para uso durante manobras de ressuscitação de pacientes em parada cardiorespiratória, apnéia ou com ventilação espontânea em pacientes adultos. Balão confeccionado em silicone com volume interno aproximadamente de no mínimo 1600 ml e que permite ser autoclavado, possuindo reservatório de oxigênio, máscaras em silicone transparente e inquebrável e válvula unidirecional unificada resistente inquebrável em policarbonato. Oferecer 1 (UM) ano de garantia. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 200 47 Sistema de aspiração fechado Adulto Mantém o paciente conectado ao ventilador durante aspiração Conexão ao tubo endotraqueal e ao sistema à vácuo Contendo conexão para aerosolterapia Para uso em tubo orotraqueal, composto por sondas de aspiração traqueal em PVC siliconizada, centimetrada, marcação precisa, números visíveis, contendo na ponta distal de um orifício central, e dois laterais, ponta romba atraumática, conector duplo em Y, com diferentes medidas para adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permita movimento de 360º em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e lavagens de sonda sem perda de volume aerosóis, válvula de aspiração com tampa acoplada com perfeita vedação. Bainha plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. REGISTRO no Ministério de Saúde UND 1000 48 Sistema fechado para aspiração traqueal nº 10 FR, uso pediátrico, para uso em traqueostomo, composto por sondas de aspiração traqueal em PVC siliconizada, centimetrada, marcação precisa, números visíveis, contendo na ponta distal de um orifício central, e dois laterais, ponta romba atraumática, conector duplo, com diferentes medidas para adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permita movimento de 360º em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e lavagens de sonda sem perda de volume aerosóis, válvula de aspiração com tampa acoplada com perfeita vedação. Bainha plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. UND 100 49 Sistema fechado para aspiração traqueal nº 12 FR, uso adulto, para uso em traqueostomo, composto por sondas de aspiração traqueal em PVC siliconizada, centimetrada, marcação precisa, números visíveis, contendo na ponta distal de um orifício central, e dois laterais, ponta romba atraumática, conector duplo, com diferentes medidas para adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permita movimento de 360º em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e lavagens de sonda sem perda de volume aerosóis, válvula de aspiração com tampa acoplada com perfeita vedação. Bainha plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. UND 500 50 Sistema fechado para aspiração traqueal nº 8 FR, uso pediátrico, para uso em tubo orotraqueal, composto por sondas de aspiração traqueal em PVC siliconizada, centimetrada, marcação precisa, números visíveis, contendo na ponta distal de um orifício central, e dois laterais, ponta romba atraumática, conector duplo em Y, com diferentes medidas para adaptação a diversos tamanhos de tubos endotraqueais, com flexibilidade que permita movimento de 360º em ambas as extremidades, deve conter vias de irrigação, fluidificação de secreções e lavagens de sonda sem perda de volume aerosóis, válvula de aspiração com tampa acoplada com perfeita vedação. Bainha plástica protetora em plástico siliconizado e resistente em toda a extensão da sonda, mantendo a integridade do sistema fechado, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico, abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, registro no MS. UND 50 51 Traquéia em silicone, LATEX FREE, medindo 22 x 1000 a 1200mm, face externa corrugada e interna lisa; conexão universal para tubo traqueal e respirador REGISTRO no Ministério de Saúde UND 100 52 TUBO DUPLO LÚMEN ESOFÁGICO-TRAQUEAL nº 37 Tubo duplo lúmen esofágico-traqueal transparente, que permita ser reutilizado, que permite colocação esofágica ou traqueal, indicado para intubação de emergência, para uso supra glótico para acesso à via aérea durante anestesia ou atendimento de emergência, sem necessidade do uso do laringoscópio Apresenta lúmen esofágico em fundo cego com orifícios laterais e lúmen traqueal. Composição: 1(um) tubo de duplo lúmen , 2(duas) seringas (20 ml e 140 ml), 1(um) cateter de aspiração e 1(um) cotovelo para desvio de aspiração Resistentes aos processos usuais de esterilização Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 05 53 TUBO DUPLO LÚMEN ESOFÁGICO-TRAQUEAL nº 41 Tubo duplo lúmen esofágico-traqueal transparente, que permita ser reutilizado, que permite colocação esofágica ou traqueal, indicado para intubação de emergência, para uso supra glótico para acesso à via aérea durante anestesia ou atendimento de emergência, sem necessidade do uso do laringoscópio Apresenta lúmen esofágico em fundo cego com orifícios laterais e lúmen traqueal. Composição: 1(um) tubo de duplo lúmen , 2(duas) seringas (20 ml e 140 ml), 1(um) cateter de aspiração e 1(um) cotovelo para desvio de aspiração Resistentes aos processos usuais de esterilização Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 05 54 TUBO ENDOBRONQUICO (ENTUBAÇÃO SELETIVA) ESQUERDO COM GANCHO CARINAL COM CUFF No 35 Tubo em material atóxico e flexível (PVC), para ventilação independente para cada pulmão, cuffs com código de cores, balões piloto e lumens proximais para identificar os lumens traqueais e bronquiais e gancho carinal, conectores e 2(duas) sondas de aspiração. Embalados individualmente e esterilizados a óxido de etileno. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 10 55 TUBO ENDOBRONQUICO (ENTUBAÇÃO SELETIVA) ESQUERDO COM GANCHO CARINAL COM CUFF No 37 Tubo em material termoplástico grau médio (PVC), para ventilação independente para cada pulmão, cuffs com código de cores, balões piloto e lumens proximais para identificar os lumens traqueais e bronquiais e gancho carinal, conectores e 2(duas) sondas de aspiração. Embalados individualmente e esterilizados a óxido de etileno. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 30 56 TUBO ENDOBRONQUICO (ENTUBAÇÃO SELETIVA) ESQUERDO COM GANCHO CARINAL COM CUFF No 39 Tubo em material termoplástico grau médio (PVC), para ventilação independente para cada pulmão, cuffs com código de cores, balões piloto e lumens proximais para identificar os lumens traqueais e bronquiais e gancho carinal, conectores e 2(duas) sondas de aspiração. Embalados individualmente e esterilizados a óxido de etileno. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 30 57 TUBO ENDOBRONQUICO (ENTUBAÇÃO SELETIVA) ESQUERDO SEM GANCHO CARINAL COM CUFF No 39 Tubo em material termoplástico grau médio (PVC), para ventilação independente para cada pulmão, cuffs com código de cores, balões piloto e lumens proximais para identificar os lumens traqueais e bronquiais e gancho carinal, conectores e 2(duas) sondas de aspiração. Embalados individualmente e esterilizados a óxido de etileno. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 30 58 TUBO ENDOBRONQUICO (ENTUBAÇÃO SELETIVA) ESQUERDO SEM GANCHO COM CUFF No 37 Tubo em material atóxico e flexível (PVC), para ventilação independente para cada pulmão, cuffs com código de cores, balões piloto e lumens proximais para identificar os lumens traqueais e bronquiais, conectores e duas sondas de aspiração. Embalados individualmente e esterilizados a óxido de etileno. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 20 59 TUBO LARÍNGEO REUTILIZÁVEL número 3 Tubo laríngeo reutilizável em silicone, autoclavável, com código de cores e bloqueador de mordida Dispositivo supraglótico pode ser usado em ventilação espontânea ou mecânica REGISTRO no Ministério de Saúde UND 06 60 TUBO LARÍNGEO REUTILIZÁVEL número 4 Tubo laríngeo reutilizável em silicone, autoclavável, com código de cores e bloqueador de mordida Dispositivo supraglótico pode ser usado em ventilação espontânea ou mecânica REGISTRO no Ministério de Saúde UND 06 61 TUBO ORAL nº 7 Especificação: Tubo orotraqueal, com curvatura pré-formada (sonda sul), nº 7, especialmente desenhado para intubações orais, indicado para remover o circuito do campo operatório sem a necessidade de usar conectores adicionais, prevenindo dobras e desconexões,c/balão de alto volume e baixa pressão – indicado para cirurgia nasal,cirurgia bucomaxilofacial e cirurgias plásticas – em pvc flexível e macio – arredondado – ponta e olho de muphy – curva de magill – linha radiopaca de ponta a ponta – balão piloto e válvula – descartável – estéril Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde UND 30 62 TUBO ORAL nº 7,5 Especificação: Tubo orotraqueal ,com curvatura pré-formada(sonda sul), nº 7,5, especialmente desenhado para intubações orais, indicado para remover o circuito do campo operatório sem a necessidade de usar conectores adicionais, prevenindo dobras e desconexões, c/balão de alto volume e baixa pressão indicado para cirurgia nasal, cirurgia bucomaxilofacial e cirurgias plásticas – em pvc flexível e macio , arredondado, ponta e olho de muphy, curva de magill , linha radiopaca de ponta a ponta – balão piloto e válvula – descartável – estéril. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 100 63 TUBO ORAL nº 8,0 Especificação: Tubo orotraqueal, com curvatura pré-formada (sonda sul), nº 8,0, especialmente desenhado para intubações orais, indicado para remover o circuito do campo operatório sem a necessidade de usar conectores adicionais, prevenindo dobras e desconexões, c/balão de alto volume e baixa pressão – indicado para cirurgia nasal, cirurgia bucomaxilofacial e cirurgias plásticas – em pvc flexível e macio – arredondado – ponta e olho de muphy curva de magill linha radiopaca de ponta a ponta – balão piloto e válvula – descartável – estéril. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 100 64 Tubo T 22mm x 15 mm x 15mm REGISTRO no Ministério de Saúde UND 500 65 TUBO TROCADOR Especificação: Catéter para troca de tubo traqueal, facilitando o processo e permitindo a ventilação durante o processo. Componentes: Catéter de 80 cm de comprimento para tubos de cima de 5mmde diâmetro,com marcação centímetro a centímetro até 40 cm; Adaptador com conector universal de 15mm para dispositivo de ventilação; Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 15 66 TUBOS NASAL nº 6,0 Tubo nasotraqueal com curvatura pré-formada (sonda norte) nº 6,0, especialmente desenhado para intubações nasais, indicado para remover o circuito do campo operatório sem a necessidade de usar conectores adicionais, prevenindo dobras e desconexões, c/ balão de alto volume e baixa pressão - indicado para cirurgia oral e bucomaxilofacial, em pvc flexível e macio - arredondado -ponta e olho de muphy - curva de magill - linha radiopaca de ponta a ponta -balão piloto e válvula - descartável – estéril. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 50 67 TUBOS NASAL número 6,5 Especificação: Tubo nasotraqueal com curvatura pré-formada (sonda norte) nº 6,5, especialmente desenhado para intubações nasais, indicado para remover o circuito do campo operatório sem a necessidade de usar conectores adicionais, prevenindo dobras e desconexões, c/ balão de alto volume e baixa pressão - indicado para cirurgia oral e bucomaxilofacial, em pvc flexível e macio - arredondado -ponta e olho de muphy - curva de magill - linha radiopaca de ponta a ponta -balão piloto e válvula - descartável – estéril. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 50 68 TUBOS NASAL nº 7,0 Especificação: Tubo nasotraqueal com curvatura pré-formada (sonda norte) nº 7,0, especialmente desenhado para intubações nasais, indicado para remover o circuito do campo operatório sem a necessidade de usar conectores adicionais, prevenindo dobras e desconexões, c/ balão de alto volume e baixa pressão - indicado para cirurgia oral e buco maxilofacial, em pvc flexível e macio - arredondado -ponta e olho de muphy - curva de magill - linha radiopaca de ponta a ponta -balão piloto e válvula - descartável – estéril. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 200 69 TUBOS NASAL nº 7,5 Especificação: Tubo nasotraqueal com curvatura pré-formada (sonda norte) nº 7,5, especialmente desenhado para intubações nasais, indicado para remover o circuito do campo operatório sem a necessidade de usar conectores adicionais, prevenindo dobras e desconexões, c/ balão de alto volume e baixa pressão - indicado para cirurgia oral e buco maxilofacial, em pvc flexível e macio - arredondado -ponta e olho de muphy - curva de magill - linha radiopaca de ponta a ponta -balão piloto e válvula - descartável – estéril. Apresentar dados de identificação e procedência, certificado de garantia, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. UND 300

3. NATUREZA TEMPORAL DO ASSUNTO:

Ordinário ( X ) Prioritário ( ) Urgente ( ) Em caso de Prioritário ou Urgente, Justificar:

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO (Caracterização de fato, necessidade, expectativa, iniciativa, intenção):

Estes materiais são para conduta terapêutica de lesões dos pacientes internos nas dependências da Unidade de Internação, visando promover a melhoria da qualidade do atendimento prestado e a otimização do tempo dos profissionais.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 11.251 de 10.09.02 e nº 12.255 de 06.09.07 e Lei nº 8.666 de 21.06.93. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial, através do Sistema de Registro de Preço. Tipo de Julgamento: Menor Preço por Lote. Tipo de entrega: De acordo com a necessidade

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO:

R$ 959.441,30 (novecentos e cinqüenta e nove mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos).

7. ANEXOS:

I - Planilha de Custos;

II – Mapa de Preços;

8. ENCAMINHAMENTOS

8.1. Setor que Encaminha o Projeto à Autoridade Superior para Aprovação:

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Chefe da Coordenação de Anestesiologia | Danielle Maia Holanda Dumaresq |  |  |
| Chefe da Unidade Cirúrgica | Marcos Antônio França Pinto |  |  |

# 8.2. Informação do Setor Financeiro, Confirmando:

8.2.1. A existência de recursos:

8.2.2. Declaramos que o aumento desta despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

8.2.3. A fonte de recursos:

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

Projeto/Atividades Código ..............................................Elemento de Despesa ..................... Fonte de Recurso  .........., Seqüencial de despesa nº ..........., do orçamento do IJF.

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisão Financeira | Antônio José Caminha de Oliveira |  |  |

8.3. Despacho da Autoridade Superior:

# 8.3.1. Aprovo o processo;

# 8.3.2. Ao Setor Administrativo Financeiro para realização das diligências necessárias;

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendente | Dr. Messias Barbosa Lima |  |  |

8.4. DIRECIONAMENTO DO DAF PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO COM VISTAS AO ATENDIMENTO OU SE FOR O CASO, ULTIMAR PROVIDÊNCIAS PARA INICIAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Unidade/Cargo/Função | Nome do Responsável | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor Administrativo Financeiro | Marcos Antônio da Silva Sampaio |  |  |