|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA |  |
| --- | --- | --- |
|  | SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III |  |
|  | DISTRITO DE INFRA - ESTRUTURA |  |
|  | ANEXO II |  |  |  |  |
| ORÇAMENTO DE SERVIÇOS |
| OBRA: OBJETO: REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS EM ÁREA DA SER III |  |
| LOCAL: DIVERSAS PRAÇAS DA SER III | 30/03/2012 |
| TRECHO: DIVERSOS BAIRROS |  |
| RESPONSÁVEL:Fco. Regian Diniz |  |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 01. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 001. | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  |  |  |  |
| 1.00 | ABRIGO PROVISORIO P/ALONGAMENTO/ DEPOSITO ESC. C/ 01 PAVIMENTO | M2 | 45,00 | R$ 530,90 | R$ 23.890,50 |
| 10.00 | PLACA DA OBRA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 150,00 | R$ 86,78 | R$ 13.017,00 |
| 15.00 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESP=6MM C/ABERTURA E PORTÃO | M2 | 210,00 | R$ 45,11 | R$ 9.473,10 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 46.380,60 |
| 004. | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REPOSIÇÕES |  |  |  |  |
| 14.00 | DEMOLIÇÃO DE MOSAICO | M² | 1200,00 | R$ 5,33 | R$ 6.396,00 |
| 19.00 | DEM DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO C/ REMOÇÃO LATERAL | M² | 800,00 | R$ 9,40 | R$ 7.520,00 |
| 21.00 | DEM DE PISO INDUSTRIAL | M² | 1200,00 | R$ 14,46 | R$ 17.352,00 |
| 27.00 | DEM. DO PAV. EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO | M² | 250,00 | R$ 2,24 | R$ 560,00 |
| 38.00 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES C/ REMOÇÃO LATERAL | M³ | 150,00 | R$ 78,13 | R$ 11.719,50 |
| 43.00 | RETIRADA DE ALAMBRADO | M² | 1500,00 | R$ 6,51 | R$ 9.765,00 |
| 45.00 | RETIRADA DE BANCO DE MADEIRA C/ PÉS DE FERRO | UNID. | 80,00 | R$ 3,94 | R$ 315,20 |
| 46.00 | RETIRADA DE BANCOS PRÉ MOLDADOS | UNID. | 180,00 | R$ 9,85 | R$ 1.773,00 |
| 50.00 | RETIRADA DE BRINQUEDOS DE PLAYGRAUND | UNID. | 25,00 | R$ 15,91 | R$ 397,75 |
| 75.00 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ REMOÇÃO LATERAL | M | 2400,00 | R$ 3,15 | R$ 7.560,00 |
| 80.00 | RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA C/ REMOÇÃO LATERAL | M² | 1200,00 | R$ 4,39 | R$ 5.268,00 |
| 86.00 | RETIRADA DE POSTE | UNID. | 20,00 | R$ 99,28 | R$ 1.985,60 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 70.612,05 |
| 005. | TRANSITO E SEGURANÇA |  |  |  |  |
| 5.00 | SINALIZAÇÃO C/ FITA EM PVC ZEBRADA | M | 1300,00 | R$ 2,04 | R$ 2.652,00 |
| 10.00 | SINALIZAÇÃO EM TAPUME C/ INDICATIVO DE FLUXO | M² | 400,00 | R$ 4,61 | R$ 1.844,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 4.496,00 |
| 007. | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  |  |
| 7.00 | REGISTRO NO CREA ÁREA ACIMA DE 270M² | UNID. | 1,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 840,00 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 122.328,65 |
| 02. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| 002. | ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES |  |  |  |  |
| 3.00 | ESCAV. MANUAL DE VALAS, SOLO QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA ATÉ 2M | M³ | 380,00 | R$ 20,40 | R$ 7.752,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 7.752,00 |
| 003. | ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.00 | ATERRO C/ AREIA GROSSA INCL. ESPALH. E ADENSAMENTO MECANICO (C/ AQUISIÇÃO) | M³ | 280,00 | R$ 63,18 | R$ 17.690,40 |
| 7.00 | ATERRO COM AREIA VERMELHA, INCL. ESPALH. E APILOAMENTO (C/ AQUISIÇÃO) | M³ | 180,00 | R$ 56,64 | R$ 10.195,20 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 27.885,60 |
| 004. | CARGA, TRANSPORTES E CARGA DE MATERIAL |  |  |  |  |
| 4.00 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M³ | 380,00 | R$ 9,58 | R$ 3.640,40 |
| 17.00 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ C/ DTM ATÉ 20KM | M³ | 380,00 | R$ 22,74 | R$ 8.641,20 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 12.281,60 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 47.919,20 |
| 03. | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  |  |
| 001. | LASTROS |  |  |  |  |
| 3.00 | LASTRO DE CONCRETO ESP=6CM | M² | 1500,00 | R$ 25,85 | R$ 38.775,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 38.775,00 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 38.775,00 |
| 06. | FUNDAÇÕES ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| 005. | CONCRETO |  |  |  |  |
| 6.00 | CONCRETO ARMADO COMPLETAMENTE EXECUTADO 15 MPª INC. LANÇAMENTO | M³ | 10,00 | R$ 1.735,39 | R$ 17.353,90 |
| 34.00 | CONCRETO SIMPLES NÃO ESTRUTURAL PREPARO COM BETONEIRA | M³ | 50,00 | R$ 272,95 | R$ 13.647,50 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 31.001,40 |
| 011. | ALVENARIAS DE PEDRA |  |  |  |  |
| 1.00 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3 | M³ | 40,00 | R$ 273,80 | R$ 10.952,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 10.952,00 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 41.953,40 |
| 08. | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  |
| 001. | ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO |  |  |  |  |
| 8.00 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM ESP=20CM | M² | 250,00 | R$ 85,45 | R$ 21.362,50 |
| 11.00 | ALVENARIA DE TIJOLO DE TIJOLO FURADO ESP= 10CM | M² | 620,00 | R$ 29,25 | R$ 18.135,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 39.497,50 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 39.497,50 |
| 13. | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |
| 001. | ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  |
| 1.00 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP,=5MM P/ PAREDE | M² | 1100,00 | R$ 3,64 | R$ 4.004,00 |
| 7.00 | REBOCO DE PAREDE | M² | 1100,00 | R$ 13,68 | R$ 15.048,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 19.052,00 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 19.052,00 |
| 14. | PISOS |  |  |  |  |
| 001. | PISOS INTERNOS EXTERNOS |  |  |  |  |
| 60.00 | PISO INDUSTRIAL COMPL. EXEC. ESP= 12MM (LASTRO REGUL. POLIM. E ENCERAM.) | M² | 1200,00 | R$ 105,10 | R$ 126.120,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 126.120,00 |
| 003. | PISOS PARA URBANIZAÇÕES |  |  |  |  |
| 2.00 | ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA ( S/ AQUISIÇÃO) | M² | 1200,00 | R$ 30,14 | R$ 36.168,00 |
| 4.00 | CALC. RUST. EM CONCR. USINADO FCK= 15,0MPª ESP= 5CM ALISADO C/ DESEMPEN. | M² | 120,00 | R$ 19,94 | R$ 2.392,80 |
| 6.00 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO DEITADO ( S/ AQUISIÇÃO) | M | 1850,00 | R$ 17,56 | R$ 32.486,00 |
| 7.00 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO DEITADO COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLIVE PINTURA | M | 800,00 | R$ 81,83 | R$ 65.464,00 |
| 9.00 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ INCLUSIVE REJUNTAMEN TO | M | 1850,00 | R$ 14,39 | R$ 26.621,50 |
| 15.00 | PISO CIMENTADO RUSTICO C/ JUNTA PLÁSTICA | M² | 650,00 | R$ 16,73 | R$ 10.874,50 |
| 20.00 | PISO EM MOSAICO ANTI DERRAPANTE COLORIDO | M² | 500,00 | R$ 53,35 | R$ 26.675,00 |
| 21.00 | PISO EM MOSAICO ANTI DERRAPANTE NATURAL OU BCº | M² | 2000,00 | R$ 51,46 | R$ 102.920,00 |
| 26.00 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA BCª | M² | 750,00 | R$ 42,49 | R$ 31.867,50 |
| 27.00 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA COLORIDA | M² | 350,00 | R$ 53,89 | R$ 18.861,50 |
| 37.00 | PISO TATIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5MPA | M² | 650,00 | R$ 62,25 | R$ 40.462,50 |
| 39.00 | PISO TATIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5MPA | M² | 2250,00 | R$ 62,25 | R$ 140.062,50 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 534.855,80 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 660.975,80 |
| 15. | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  |  |
| 015. | OUTROS ELEMENTOS (INST. HIDRA SANITÁRIA) |  |  |  |  |
| 35.00 | PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 100,00 | R$ 118,30 | R$ 11.830,00 |
| 36.00 | PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 100,00 | R$ 105,39 | R$ 10.539,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 22.369,00 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 22.369,00 |
| 16. | INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIAS, LÓGICA E SOM |  |  |  |  |
| 014. | OUTROS ELEMENTOS (INST. ELETRICAS, TELEFONIAS, LÓGICA E SOM |  |  |  |  |
| 176.00 | PONTO ELETRICO - MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 60,00 | R$ 120,75 | R$ 7.245,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 7.245,00 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 7.245,00 |
| 17. | PINTURAS |  |  |  |  |
| 001. | PINTURAS DE PAREDES E FORRO |  |  |  |  |
| 1.00 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO 2 DEMÃOS C/ SUPERCAL | M | 4900,00 | R$ 0,55 | R$ 2.695,00 |
| 29.00 | TINTA MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES (CAIAÇÃO) | M² | 4500,00 | R$ 4,94 | R$ 22.230,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 24.925,00 |
| 002. | PINTURAS DE PISOS |  |  |  |  |
| 1.00 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA | M | 950,00 | R$ 13,58 | R$ 12.901,00 |
| 5.00 | PINTURA P/ PISO À BASE ACRILICA | M² | 650,00 | R$ 8,10 | R$ 5.265,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 18.166,00 |
| 003. | PINTURA DE MADEIRAS E SUPERFICIES METALICAS |  |  |  |  |
| 20.00 | ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE PRIMER 2 DEMÃOS | M² | 450,00 | R$ 14,04 | R$ 6.318,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 6.318,00 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 49.409,00 |
| 19. | MUROS E FECHAMENTOS |  |  |  |  |
| 001. | MUROS |  |  |  |  |
| 1.00 | MURETA EM ALVEN. DE TIJ. FUR. H=0,50 M INCLUS. CINTA AREIA E REBOCO 2 FACES | M | 360,00 | R$ 107,25 | R$ 38.610,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 38.610,00 |
| 002. | ALAMBRADOS |  |  |  |  |
| 12.00 | ALAMBRADO P/ QUADRAS ESPORTIVAS C/ TELHA DE ARAME GALV. FIXADA EM QUADROS TUBOS AÇO GALV. H =4,0 M | M | 550,00 | R$ 249,88 | R$ 137.434,00 |
| 17.00 | REDE DE NYLON ESPORTIVA FIO 2,50MM MALHA 10X10CM P/ ALAMBRADO | M² | 940,00 | R$ 14,81 | R$ 13.921,40 |
| 22.00 | TELA DE ARAME GALV. C/ APROVEITAMENTO EM ESTRUTURA EXISTENTE | M² | 900,00 | R$ 12,18 | R$ 10.962,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 162.317,40 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 200.927,40 |
| 20. | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  |  |
| 001. | EQUIPAMENTOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 10.00 | BANCO DE CONCRETO – PADRÃO PREFEITURA | M | 120,00 | R$ 204,56 | R$ 24.547,20 |
| 13.00 | BANCO DE MADEIRA 1,50M C/ PÉS DE FERRO INCLUSIVE PINTURA ESMALTE | UNID. | 45,00 | R$ 354,96 | R$ 15.973,20 |
| 31.00 | LIXEIRA PRÉ-MOLDADA EM MANILHA POROSA DIAM.=40CM E ALTURA=50CM | UNID. | 230,00 | R$ 31,38 | R$ 7.217,40 |
| 44.00 | RECUPERAÇÃO DE TAMPOS DE MADEIRA MASSARANDUBA EM BANCOS (2X5") | M | 380,00 | R$ 23,94 | R$ 9.097,20 |
| 50.00 | TAMPO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO P/ BANCOS TIPO U | M | 420,00 | R$ 66,28 | R$ 27.837,60 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 84.672,60 |
| 002. | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS |  |  |  |  |
| 5.00 | BARRA P/ GINASTICA 1,20M EM FE GALV. 2', FIX. POSTES DE CONCR.APAR. (15X20CM) ALT. 2,10M | UNID. | 12,00 | R$ 677,09 | R$ 8.125,08 |
| 10.00 | CONJ. DE BRINQUEDOS P/ PLAYGROUND PADRÃO PREFEITURA | CONJ | 20,00 | R$ 3.266,25 | R$ 65.325,00 |
| 15.00 | POSTE P/ VOLEYBOL C/ CATRACA (COLOCADO) | CJ | 8,00 | R$ 437,50 | R$ 3.500,00 |
| 17.00 | TABELA DE BASQUETE C/ ESTRUTURA | CJ | 8,00 | R$ 2.264,34 | R$ 18.114,72 |
| 18.00 | TABELA DE BASQUETE S/ ESTRUTURA | CJ | 8,00 | R$ 900,00 | R$ 7.200,00 |
| 19.00 | TRAVE P/ FUTEBOL DE SALÃO | CJ | 8,00 | R$ 1.100,00 | R$ 8.800,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 111.064,80 |
| 003. | PAISAGISMO |  |  |  |  |
| 13.00 | DERRUBADA DE ARVORE MÉDIO PORTE DIAM. DE 0,21M ATÉ 0,50M, C/ REMOÇÃO LATERAL | UNID. | 20,00 | R$ 100,38 | R$ 2.007,60 |
| 35.00 | PODA DE ARVORE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE CARGA MANUAL E TRANSP. COM DMT= 7KM | UNID. | 50,00 | R$ 157,89 | R$ 7.894,50 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 9.902,10 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 205.639,50 |
| 21.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| 001. | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  |
| 1.00 | LIMPEZA DA OBRA | M² | 5500,00 | R$ 4,39 | R$ 24.145,00 |
| TOTAL DO SUB-GRUPO | R$ 24.145,00 |
| TOTAL DO GRUPO | R$ 24.145,00 |
| TOTAL DA OBRA | R$ 1.480.236,45 |